## Slide 1: 5/25 評価項目 ヒアリング

## Slide 2: 現在の数理モデルで考慮できるもの
絶対に守る項目(制約)
できれば守りたい項目(目的関数)

## Slide 3: 現在の数理モデルで考慮できるもの
絶対に守る項目(制約)
できれば守りたい項目(目的関数)

## Slide 4: 絶対に守る項目
船内にある自動車が積み降ろし時に道を塞がない
貨物の重量バランス
船内の高さ

## Slide 5: 現在の数理モデルで考慮できるもの
絶対に守る項目(制約)
できれば守りたい項目(目的関数)

## Slide 6: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる

## Slide 7: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる

## Slide 8: ホールド内の降ろし地を揃える
降ろし間違いを防ぐための項目
質問
複数の降ろし地が入っているホールドが何個までなら許容できるか？
  (今現在は12階の船を想定しています)
  10%程度ならokなど…
  オーバーストーしていなければとりあえず大丈夫
  上げ地が少ないと固めれるはず
  3港あげだと，2,3個くらい
  7港 1つのホールドに4個くらい

## Slide 9: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる

## Slide 10: 船内の積み降ろし地を固める
隣接したホールドのペアを定義
そのペアの中で，異なる積み降ろし地の数を最小にする
質問
許容できる割合はどの程度？
3デッキくらい載せる場合は，上層や下層に固める
最終港のときに，下層2デッキを埋めてる
理由があるなら，12デッキとかに少し合っても大丈夫

## Slide 11: 例: この割当は許容できるかどうか

## Slide 12: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる

## Slide 13: 作業効率が落ちないためのホールドの充填率
自動車が通れるための道を確保する項目
各ホールドに，作業効率が落ちない充填率を定義
質問
充填率を超えたホールドの数 or 台数のどちらで判断する？
何台orホールドが何個までなら許容できる？
これは絶対に守るべき項目

## Slide 14: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる

## Slide 15: デッドスペースを作らない
質問
デッドスペースは許容できる？
許容できるとしたらどこのホールド？
  1階のホールドや12階のホールド？
これも割と絶対に守るべき項目
スカスカのブッキングならあまり気にしない
背の低いデッキにできたほうがまだまし

## Slide 16: できれば守りたい項目
ホールド内の降ろし地を揃える
船内で積み降ろし地を固める
作業効率が落ちないためのホールドの充填率
デッドスペースを作らない
残スペースを入口に寄せる
2と4が最重要 次に3 1,5
4はマスト 5は付随するもの 2
(3が50%以上だと重要になる 30%以下だとベター)

## Slide 17: 残スペースを入口に寄せる
追い積みに対応させる項目
質問
細かい残スペースはどの程度(何台分)までなら許容できる？

## Slide 18: 大きい注文の分割について
今現在は，大きい注文を分割する際には以下のルール
  1000台以上の注文ならば3分割
  500台以上の注文ならば2分割
  それ以下の注文は絶対に分割しない

## Slide 19: 大きい注文の分割について
ブッキングによっては，500台以下の注文を分割しないと割当が行えない場合がある
質問
小さい注文は，絶対に分割することはない？
注文を分割するときは，必ず切りの良い数字で分割する？
  1000台を分割する際に,450と550などはありえる？
分割する場合もありえる
500は少し大きい (200とかでもいいかも)
割と柔軟でも