## Slide 1: 高さ制約を考慮した際の比較
2020.3.11
川崎汽船報告会資料
Nagoya University Yagiura Lab
Takeda Kiyoshi
Notes: 自動車運搬船の貨物積載プランニングにおける席割問題に対する最適化アルゴリズムの検討

## Slide 2
2
高さ制約を考慮した際のモデルの性能に関して
制約を一つ加えただけで計算時間が大幅に増加する可能性がある
いままでは船内のホールドと車両の高さを考慮せずに実験を行っていた
リフタブルパネルの考察に入る前段階として高さ制約を追加

## Slide 3
3
高さ制約を考慮した際のモデルの性能に関して
ホールドに3種類(低，中，高)の情報を付与して計算
小さい問題例では良いプランニングが得られたモデル1-2で実験を行った
扱う問題例は，総積載量 7500 RT の 12 階構造の船を対象とした

## Slide 4: モデル1-2の高さ制約あり/なしの比較
高さなし
高さあり
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
537 | 1035446 | -4461.9
933 | -4285 | -4461.9
2510 | -4301 | -4461.9
2973 | -4311 | -4461.9
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
3100 | 385282 | -4461.9
3128 | -4152 | -4461.9
8433 | -4173 | -4461.9
10484 | -4347 | -4461.9

## Slide 5
5
モデル1-2の高さ制約を考慮した際の性能に関して
高さ制約を考慮した場合では，実行可能解が出るまでに6倍ほどの計算時間がかかった
高さ制約がない場合の解と同等の解を探索するのに1.7倍ほどの計算時間がかかった

## Slide 6
6
モデル2での比較
同様にホールドに3種類(低，中，高)の情報を付与して計算
扱う問題例は，総積載量 7500 RT の 12 階構造の船を対象とした

## Slide 7: モデル2の高さ制約あり/なしの比較
高さなし
高さあり
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
3 | -3524 | -4420.7
3 | -4199 | -4420.7
4 | -4353 | -4420.7
9 | -4379 | -4420.7
242 | -4384 | -4420.7
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
4 | -4265 | -4449.2
6 | -4293 | -4449.2
8 | -4342 | -4449.2
30 | -4364 | -4449.2
239 | -4384 | -4449.2

## Slide 8
8
モデル2の高さ制約を考慮した際の性能に関して
高さ制約を考慮した場合では，実行可能解が出るまでに計算時間に違いは見られなかった
高さ制約がない場合の解と同等の解を探索するのにも計算時間に違いは見られなかった
モデル1-2と違い，高さ制約を考慮しても計算時間の増加はあまり見られなかった

## Slide 9
9
今後に向けて