## Slide 1: 高さ制約を考慮した際の比較
2020.3.11
川崎汽船報告会資料
Nagoya University Yagiura Lab
Takeda Kiyoshi
Notes: 自動車運搬船の貨物積載プランニングにおける席割問題に対する最適化アルゴリズムの検討

## Slide 2
2
高さ制約を考慮した際のモデルの性能に関して
制約を一つ加えただけで計算時間が大幅に増加する可能性がある
いままでは船内のホールドと車両の高さを考慮せずに実験を行っていた
リフタブルパネルの考察に入る前段階として高さ制約を追加

## Slide 3
3
高さ制約を考慮した際のモデルの性能に関して
ホールドに3種類(低，中，高)の情報を付与して計算
小さい問題例では良いプランニングが得られたモデルで実験を行った
扱う運搬船は，総積載量 7500 RT の 12 階構造の船を対象とした．
ブッキングは2港積み3港揚げの注文数109個のものを使用

## Slide 4: モデル1の高さ制約あり/なしの比較
高さなし
高さあり
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
537 | 1035446 | -4461.9
933 | -4285 | -4461.9
2510 | -4301 | -4461.9
2973 | -4311 | -4461.9
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
3100 | 385282 | -4461.9
3128 | -4152 | -4461.9
8433 | -4173 | -4461.9
10484 | -4347 | -4461.9

## Slide 5
5
モデル1の高さ制約を考慮した際の性能に関して
高さ制約を考慮した場合では，実行可能解が出るまでに6倍ほどの計算時間がかかった
高さ制約がない場合の解と同等の解を探索するのに3.5倍ほどの計算時間がかかった

## Slide 6
6
他のモデルでの比較
積み地と揚げ地が同じ注文を1つのブロックとして考えたモデルでも同様の比較を行った．
同様にホールドに3種類(低，中，高)の情報を付与して計算
扱う運搬船，ブッキングも同様

## Slide 7: モデル2の高さ制約あり/なしの比較
高さなし
高さあり
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
3 | -3524 | -4420.7
3 | -4199 | -4420.7
4 | -4353 | -4420.7
9 | -4379 | -4420.7
242 | -4384 | -4420.7
計算時間(s) | 暫定値 | 最良値
4 | -4265 | -4449.2
6 | -4293 | -4449.2
8 | -4342 | -4449.2
30 | -4364 | -4449.2
239 | -4384 | -4449.2

## Slide 8
8
モデル2の高さ制約を考慮した際の性能に関して
高さ制約を考慮した場合では，実行可能解が出るまでに計算時間に違いは見られなかった
高さ制約がない場合の解と同等の解を探索するのにも計算時間に違いは見られなかった
モデル1と違い，高さ制約を考慮しても計算時間の増加はあまり見られなかった

## Slide 9
9
今後に向けて
今後の検討項目
席割の評価方法の作成(6月まで)
  いま現在はヒアリングの際にその場で席割結果を見てもらい評価をいただいている
  毎回ヒアリングで聞くのではなく，ある程度の指標を作っておきたい
大規模な問題例にも対応できるモデルの作成
  現在までに作成したモデルの修正をするのか，新たなモデルを作成するのかを含めて検討
リフタブルパネルに関しても並行して検討を行っていく．